РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

для определения значений допустимых концентраций

загрязняющих веществ, иных веществ, для абонентов

организаций, осуществляющих водоотведение в

централизованную систему водоотведения г. Арзамаса

Расчетные параметры определены в соответствии с Приложением 4 Методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей (утверждена приказом МПР России № 333 от 17.12.2007г. в ред. от  29.07.2014).

Примечание: С ст.-допустимая концентрация нормируемого загрязняющего вещества в составе нормативов допустимого сброса по

выпуску №1 в р.  Теша утвержденного Верхне-Волжским бассейновым управлением Федерального агентства водных

ресурсов, имеют  срок действия   5 лет – до 18.05.2020 г.

Срас. – расчетная концентрация загрязняющего вещества в сточных водах, поступающих в систему водоотведения г.

Арзамаса.

Э – эффективность очистки сточных вод на очистных сооружениях канализации г. Арзамаса. Определена по данным

производственного с  использованием статистических методов обработки случайных величин (расчет 10-й

процентили).

Сж. – концентрация загрязняющих веществ в сточных водах от объектов жилищного фонда.

Годовой расход сточных вод Q = 17164,01 тыс.м3.

Годовой расход абонентов, не относящихся к жилищному фонду Qпр.=  2902,21 тыс.м3.

Годовой расход сточных вод от объектов жилищного фонда  Qж = 14261,8 тыс.м3.

# Text boxes

| № п/п | Загрязняющее вещество | Сст., мг/дм3 | Срас., мг/дм3 | Сж., мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 7,45 | 215 | 260 |
| 2 | Нитраты | 40 | 40 | 0,89 |
| 3 | Нитриты | 0,08 | 0,08 | 0,16 |
| 4 | Хлориды | 118 | 118 | 93 |
| 5 | Сульфаты | 100 | 100 | 87 |
| 6 | Фосфаты | 0,2 | 0,22 | 9,87 |
| 7 | Аммоний-ион | 0,5 | 4,55 | 26,3 |
| 8 | СПАВ | 0,05 | 1,44 | 1,6 |
| 9 | Железо | 0,1 | 0,67 | 0,72 |
| 10 | Медь | 0,001 | 0,008 | 0,009 |
| 11 | Цинк | 0,01 | 0,19 | 0,15 |
| 12 | Хром3+ | 0,01 | 0,01 | <0,01 |
| 13 | Хром6+ | 0,01 | 0,01 | <0,01 |
| 14 | Никель | 0,01 | 0,01 | <0,08 |
| 15 | Кадмий | 0,00067 | 0,00067 | <0,05 |
| 16 | Свинец | 0,002 | 0,002 | <0,002 |
| 17 | Нефтепродукты | 0,05 | 0,38 | 0,45 |
| 18 | Минерализация | 1000 | 1000 | 920 |
| 19 | ХПК | 15 | 199 | 295 |
| 20 | БПК 5 | 2 | 136 | 170 |